## Slide 1: 오픈소스 개발 프로젝트
2차 중간평가
2021042042 허주영
2022-11-15

## Slide 2
한국인을 위한 좌우 분리형 인체 공학 키보드

## Slide 3: 프로젝트 설계 – UI
장점은 언제든 키 배열을 바꿀수 있다는 점.

## Slide 4: 프로젝트 설계 - SW 개발 구조
config.h - 레이아웃 설정,
인식 시간 수정
Info
juyoung.c – 키보드 초기설정
juyoung.h 레이아웃 세부 설정
readme
rules.mk 소프트웨어 세부 설정.
QMK MSYS
QMK ToolBox
아두이노
keymap.c – 키맵핑 수정
config.h - 통신 방식과
마스터 설정
rules.mk – 부가기능 허용
hex파일
flash

## Slide 7: 프로젝트 설계 – HW 구조
COL0 COL1 COL2 COL3 COL4 COL5
COL0 COL1 COL2 COL3 COL4 COL5
ROW0
ROW1
ROW2
ROW3
ROW4
ROW5
ROW0
ROW1
ROW2
ROW3
ROW4
ROW5

## Slide 8: 개발 진척도 & 계획 대비 변경 항목
주제 발표 당시 목표로 했던 키보드를 완성했다.
연결선의 높이때문에 뚜껑이 닫히지 않아
부득이하게 7mm서포트로 중간을 띄우게 되었다.
이 부분은 추후에 3d 프린팅 레이아웃을 변경하면 될 듯 하다.

## Slide 9: 진행 과정
분석 및 하드웨어 회로도 파악
다이오드 연결 및 납땜, 아두이노와 연결
편의성을 위해 기존 사용자가 익숙하도록 키셋팅 수정
동시입력, 반응속도 상승을 위해 rules.mk 디바운스 타입 수정
qmk_firmware/keyboard에 수정한 파일을 저장한 뒤,
QMK MSYS를 통해 컴파일,
QMK TOOLBOX를 통해 아두이노에 플래시 해줌.

## Slide 10: 향후 계획
기존에 수립했던 목표를 모두 달성하였으나,
양쪽 아두이노에 RX,TX핀과 5개 정도의 여분의 핀이 남아
키보드와 컴퓨터 간의 블루투스 통신 시도.
이렇게 될 경우 키보드 안에 배터리를 내장하여
충전식 또는 교환식으로 사용할 수 있게 할 예정.

## Slide 11: 중간 결과 시연

## Slide 12: 감사합니다
https://github.com/heojy/2022_2_OpenSourceProject.git